## Slide 1: PELIGROS DE EXCAVACIONES Y ZANJAS
Trabajando para mantener seguros a los trabajadores de la construcción en el trabajo
Consejo Estatal de Profesiones de la Construcción de California, AFL-CIO
Financiado por la OSHA federal, 2019
Notes: NOTA IMPORTANTE:
Esta presentación de PowerPoint está diseñada para usarse junto con el “Plan de estudios sobre peligros en excavaciones y zanjas, 2019”
del Consejo Estatal de Profesiones de la Construcción de California.
El plan de estudios incluye notas de enseñanza detalladas para cada diapositiva, así como antecedentes e instrucciones importantes para usar este PowerPoint.
Antes de usar este PowerPoint, los presentadores deben estudiar las notas del plan de estudios de cada diapositiva para familiarizarse con el contenido y los puntos de discusión claves.
Las diapositivas del PowerPoint y el plan de estudios sobre los peligros en excavaciones y zanjas fueron parte de un paquete completo de capacitación creado por el Consejo Estatal de Profesiones de la Construcción de California (State Building and Construction Trades Council of California, SBCTC) —afiliado a la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO)— para nuestro programa de Capacitación de Capacitadores 2019 producido con la subvención n.º SH05030SH8 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales del Departamento del Trabajo de EE. UU. (la diapositiva 2 contiene una renuncia de responsabilidad completa).
Los créditos de las imágenes de cada diapositiva también están disponibles como apéndices del plan de estudios.
El material se puede usar SOLO para fines educativos y de capacitación no comerciales, y con la adecuada acreditación del Consejo Estatal de Profesiones de la Construcción de California, AFL-CIO.
Se ha hecho todo lo posible por garantizar que la información sea actual y precisa, pero el SBCTC no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones.

## Slide 2: Financiada por:
Capacitación desarrollada por: Consejo Estatal de Profesiones de la Construcción de California, AFL-CIO
Este material se elaboró con el apoyo de la subvención SH-05030-SH8 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales del Departamento del Trabajo de EE. UU. No refleja necesariamente los puntos de vista o las políticas del Departamento del Trabajo de EE. UU., y la mención de nombres o productos comerciales, u organizaciones tampoco implica que el gobierno de EE. UU. los recomiende o respalde.

## Slide 3: Uso y copia del material
El material se puede usar SOLO para fines educativos y de capacitación no comerciales y con la acreditación adecuada del SBCTC.
No se pueden cobrar cuotas por este material.
Se ha hecho todo lo posible por garantizar que la información sea actual y precisa, pero el SBCTC no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones.

## Slide 4: Agradecimientos
Agradecemos profundamente a las siguientes instituciones por:
Proporcionar asistencia técnica para el desarrollo de esta capacitación:
  OSHA federal
  Cal/OSHA
  Departamento de Salud Pública de California
  Elaine Nazima El-Askari, MPH, asesora
  Programa de Salud Ocupacional Laboral (Labor Occupational Health Program, LOHP) de la Universidad de California (University of California, UC) en Berkeley
Compartir fotografías, video y material de capacitación:
  Departamento de Relaciones Industriales de California, Comisión de Salud, Seguridad y Compensación de los Trabajadores (Programa de Capacitación y Educación sobre Seguridad y Salud Ocupacional para los Trabajadores [Worker Occupational Safety and Health Training and Education Program, WOSHTEP])
  Centro de Investigación y Capacitación en Construcción (Centro para la Protección de los Derechos de los Trabajadores [Center to Protect Workers' Rights, CPWR])
  Imágenes de la Biblioteca Electrónica de Salud y Seguridad Ocupacional en la Construcción (Electronic Library of Construction Occupational Safety and Health, eLCOSH)
  McGuire and Hester
  OSHA de Oregón
  Centro Educativo del Instituto de Capacitación de la OSHA: Universidad Chabot-Las Positas
  Rudy Schroeder, asesor de seguridad
  Swinerton Builders
Se incorporaron en esta capacitación fotografías y material existentes desarrollados por los siguientes exbeneficiarios de la subvención de la OSHA:
  Construction Advancement Foundation of Northwest Indiana, Inc.
  Instituto de Bomberos y Rescate de Maryland
  Universidad de Texas en Arlington

## Slide 5: ¿Cuál es una excavación?
Notes: Swinerton
Centro de Capacitación de la OSHA

## Slide 6: Definición de excavación de la OSHA
“Todo corte, cavidad, zanja o depresión hecha por el hombre en la superficie de la Tierra formado por remoción de tierra”
Notes: LB McGuire & Hester

## Slide 7: Ejemplos
Corte de excavación en inclinación
Excavación
Excavación abierta

## Slide 8: ¿Qué proyectos de construcción?

## Slide 9: ¿Las zanjas son diferentes a las excavaciones?
Todas las zanjas son excavaciones;
no todas las excavaciones son zanjas.
Zanja
más profunda que ancha
no más de 15 pies de ancho en la parte inferior
Notes: OSHA de Oregón

## Slide 10: También se considera una zanja
Notes: OSHA de Oregón

## Slide 11: Las excavaciones son peligrosas
Se les conoce como una de las operaciones de construcción más peligrosas.
Notes: Jordan Barab, Confined Space

## Slide 12: Enterrado vivo: la historia de Joe
"Enterrado vivo. Solo. Gritas sabiendo que nadie te puede oír. Te preguntas si los rescatistas te alcanzarán a tiempo. No puedes mover ni un músculo: ni siquiera los dedos. Es difícil respirar. Y respirar se va dificultando más porque puedes tomar menos aire a medida que la tierra te aplasta...

## Slide 13: Enterrado vivo: la historia de Joe (Continuación)
...Llevas años haciendo este tipo de trabajo y lo más probable era que nunca te pasaría a ti. Tal vez te preguntes por qué no escuchaste al gerente de seguridad cuando te dijo que nunca entraras en una zanja desprotegida. Y ahora, mientras se escurren los últimos minutos de tu vida, piensas en tu esposa e hijos, tus padres y amigos cercanos, y en cuánto te gustaría decirles que los quieres. Pero es demasiado tarde".

## Slide 14: Muertes en construcciones
Cuatro peligros principales
Caídas
Quedarse atrapado o pillado
Golpes
Electrocución

## Slide 15: Muertes en excavaciones y zanjas
15
El índice de estas muertes es un 112 % superior al índice de las construcciones en general.
El promedio mensual de muertes en zanjas de construcciones es de 2.
El 80 % de todas las muertes en zanjas o excavaciones en EE. UU. de 2011 a 2016 ocurrió en la industria de la construcción privada.

## Slide 16: Muertes en zanjas de 2011 a 2016
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
All Trench Fatalities | 19 | 15 | 22 | 13 | 25 | 36
Construction Trench Fatalities | 13 | 13 | 17 | 10 | 18 | 33

## Slide 17: Datos sobre muertes en zanjas de 2011 a 2014
17
Trabajo de desagüe y alcantarillado, preparación del sitio.
La mayoría de los contratistas tenía menos de 50 empleados; el mayor porcentaje fue de menos de 10 empleados.
La mayoría de las víctimas tenía de 25 a 54 años.
75 % de trabajadores hispanos; más de 1/3 nacidos en el extranjero.
Trabajadores de la construcción, plomeros y colocadores de tubos, supervisores.
Sitios residenciales y construcción de caminos.

## Slide 18: Los accidentes en las excavaciones se pueden prevenir
18
¡Es la ley!
OSHA 29 CFR 1926 Subparte P
El color azul indica planes estatales de la OSHA
Este estado tiene un plan estatal aprobado por la OSHA que cubre lugares de trabajo gubernamentales privados, estatales y locales.
Este estado tiene un plan estatal aprobado por la OSHA que cubre a trabajadores gubernamentales estatales y locales únicamente.

## Slide 19: El objetivo de la capacitación de hoy... usted podrá:
19
comprender los factores de riesgo de una excavación
identificar los peligros de excavaciones y zanjas
reconocer los requisitos del empleador
comprender la función de la “persona competente”
describir los sistemas y los controles de protección
aplicar las mejores prácticas para la seguridad en excavaciones
comprender las dificultades del rescate

## Slide 20: PARTE 1: RIESGOS Y PELIGROS
20

## Slide 21: Cada excavación es diferente
21
Grupo de debate: ¿cuáles son las variables?
Notes: McGuire and Hester
Swinerton
Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health, CDPH)

## Slide 22: ¿Fijos o variables?
22

## Slide 23: Peligros más comunes
23
Notes: Fotografía de fondo del CDPH

## Slide 24: Derrumbe de zanjas = riesgo máximo
24
Entierra trabajadores con rapidez.
Alta probabilidad de muerte.
La mayoría de las zanjas son de 5 a 15 pies de profundidad.
Los trabajadores quedan atrapados.
Notes: Fotografía de subvención Harwood del Departamento de Bomberos de Maryland

## Slide 25: Los derrumbes suceden súbitamente
25

## Slide 26: Mito: “Me puedo quitar”
26
¡Esto solo funciona en Hollywood!

## Slide 27: ¿Cree que puede correr?
27
Si una zanja se colapsa, ¿por qué no solo correr para quitarse?
La tierra cae demasiado rápido.
Adivine qué tan rápido cae desde una altura de 2 pies.

## Slide 28: De dos pies...
28
La tierra solo tarda 0.35 segundos en caer dos pies.
El tiempo de reacción de los humanos es de aproximadamente 0.50 segundos.
No hay tiempo de escapar.
¿Y de 4 pies?
El impacto ocurre en 0.35 segundos cuando la tierra cae de 2.00 pies.
No hay tiempo de escapar.

## Slide 29: De cuatro pies...
29
La tierra solo tarda 0.50 segundos para caer cuatro pies.
El tiempo de reacción de los humanos es de aproximadamente 0.50 segundos.
No hay tiempo de escapar.
¿Y de 6 pies?
No hay tiempo de escapar.
El impacto ocurre en 0.50 segundos cuando la tierra cae de 4.00 pies.

## Slide 30: De seis pies...
30
La tierra solo tarda 0.61 segundos en caer seis pies.
El tiempo de reacción de los humanos es de aproximadamente 0.50 segundos.
Un trabajador se tardaría otros 0.11 segundos para llegar a la escalera.
¡No hay tiempo de escapar!
Se alcanza la escalera en 0.11 segundos.
El impacto ocurre en 0.61 segundos cuando la tierra cae de 6.00 pies.

## Slide 31: Mito: “Puedo cavar para salir”
31
La zanja se colapsó. Un poquito de tierra no puede pesar tanto, ¿cierto? ¿Tal vez pueda salir cavando?
¡No! Suponga que está enterrado a tres pies de profundidad.
Una yarda cúbica de tierra lo presiona.
¿Cuánto cree que pesa una yarda cúbica?

## Slide 32: ¿Cuánto pesa la tierra?
32
Un pie cúbico de tierra = de 100 a 120 lb
Una yarda cúbica de tierra = de 2,700 a 3,000 lb
¿Cómo es una yarda cúbica?
Notes: Ilus. OSHA de Oregón

## Slide 33: ¡Hasta dos toneladas!
33
Una yarda cúbica de arcilla húmeda excavada pesa 3078 lb.
Una yarda cúbica de arena y grava húmedas pesa 3375 lb.
Una yarda cúbica de arenisca pesa 3915 lb.
¡Casi dos toneladas!

## Slide 34: El equivalente a un vehículo
34
3,922-4,441 lb (1.5 yd3)
4,798-5,372 lb (1.75 yd3)

## Slide 35: ¿Cómo afecta un derrumbe al cuerpo?
35
Impacto de una fuerza aplastante:
cortaduras y raspones
huesos fracturados
ligamentos distendidos o rotos
hemorragia interna
órganos lacerados o perforados
daño celular inmediato
Peso de la tierra:
falta de oxígeno
“síndrome de aplastamiento”
asfixia traumática

## Slide 36: Reconozca las pistas de la tensión del suelo
36
Cerca de la
excavación
asentamiento de la tierra
agrietamiento en muros y pendientes
En la zanja
cambios o abultamientos en pendiente de muros
caída de lajas, piedrecitas, pedazos de tierra
Fondo de la
zanja
filtración de agua
ablandamiento de los muros o del fondo de la zanja

## Slide 37: Formas en las que puede desplomarse una zanja
37
Abultamiento

## Slide 38: Otras fallas
38

## Slide 39: Peligros comunes en las zanjas
39
Deslizamiento de tierra excavada apilada
Deslizamiento del borde
Desprendimiento a medio muro
Colapso de muros desprendidos

## Slide 40: Deslizamiento de tierra excavada apilada
40

## Slide 41: Colapso de muros desprendidos
41
La tierra en capas y la línea de fractura indican un colapso.
Montón de material excavado
Línea de fractura

## Slide 42: Deslizamiento del borde
42
La tierra
excavada apilada está demasiado cerca del borde y la vibración del vehículo puede causar un colapso.
La tierra excavada apilada restante se debe retirar antes de un intento de rescate seguro.
Fractura
Vibración del suelo
Montón de material
excavado

## Slide 43: Desprendimiento a medio muro
43
Las fisuras y grietas pequeñas a lo largo de una pared indican debilidad y colapso.
Montón de material
excavado
El excedente resultante genera un esfuerzo de rescate peligroso y difícil.

## Slide 44: ¿Ve alguna pista aquí?
44

## Slide 45: ¿Qué está pasando aquí?
45

## Slide 46: ¿Esta excavación es segura?
46

## Slide 47: Los peligros de derrumbes son reales; revisión
47
Las excavaciones son naturalmente inestables.
Las condiciones pueden cambiar con rapidez.
Los derrumbes en zanjas ocasionan más muertes.
Los derrumbes suceden súbitamente y sin advertencia.
No puede correr para escapar ni excavar para salir.
La fuerza y el peso de la tierra colapsada ocasiona lesiones graves o la muerte.
¡JAMÁS entre a una zanja a menos que no tenga dudas de que es segura!

## Slide 48: Otros peligros en excavaciones
48
DERRUMBES
LÍNEAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS
CAÍDAS
TRÁNSITO
ESTRUCTURAS
INESTABLES
CAÍDA DE
CARGAS
AIRE VICIADO
CAÍDA DE
OBJETOS
AGUA
FIEBRE DEL
VALLE
Notes: Fotografía de fondo del CDPH

## Slide 49: Líneas de servicios públicos subterráneas: ¿cuáles son los peligros?
Gas, electricidad, agua, drenaje, comunicaciones.
No están a la vista.
Pueden estar en cualquier lugar bajo la obra en construcción.
Una línea subterránea se daña
cada 6 minutos
porque alguien decidió cavar sin llamar primero al 811.

## Slide 50: ¿Cuál es el riesgo?
Sin la planificación adecuada, los trabajadores están en riesgo de: electrocución incendio explosión gases sustancias tóxicas ahogamiento
derrumbes
equipo de excavación que toca o daña las líneas de servicios públicos
equipos eléctricos manuales (martillo demoledor de concreto o taladros neumáticos)
excavación manual con herramientas filosas (palas, picos o palancas) cerca de líneas de servicios públicos subterráneas

## Slide 51: Explosión mortal de una línea de gas: noviembre de 2004
Notes: Fotografía de SF Gate

## Slide 52: ¿Peligro por líneas eléctricas suspendidas?
Alto voltaje; alta corriente.
No están aisladas.
Están fuera del ángulo de visión; las personas no ven hacia arriba.
La corriente puede generar arcos.
Controladas por compañías eléctricas, no por personal del lugar de trabajo.
Notes: Foto: YouTube

## Slide 53: Atmósferas peligrosas
Puede esperarse en excavaciones de más de 4 pies de profundidad.
Las salidas y la circulación del aire son limitadas.
Acumulación de gases, humos y vapores.
Atmósfera carente de oxígeno.
Envenenamiento, asfixia y muerte.

## Slide 54: ¿Cuáles son las posibles fuentes de “aire viciado”?
Algunos ejemplos:
sulfuro de hidrógeno
dióxido de carbono
metano
monóxido de carbono
excavar cerca de vertederos
fuga en líneas de gas o tanques de almacenamiento
tierra contaminada
alcantarillas
herramientas que funcionan con gas
generadores
vehículos

## Slide 55: Agua en la excavación

## Slide 56: Peligros del agua
Pasa por las grietas de la superficie.
Ablanda la tierra.
Debilita o socava los muros de la excavación.
Puede provocar derrumbes.
Es difícil salir.
Ahogamiento.
Riesgo de electrocución.
FUENTES:
lluvia intensa
tuberías rotas
agua subterránea
¡JAMÁS trabaje en zanjas en las que se haya acumulado agua!

## Slide 57: Caída de cargas
durante carga y descarga
fallas en cables de sujeción
cambio de cargas

## Slide 58: Caída de objetos
roca o tierra suelta
herramientas
materiales
equipo

## Slide 59: ¿Peligros de caídas alrededor de excavaciones?
Excavaciones de más de 6 pies de profundidad.
Las orillas no pueden verse con claridad.
Pasarelas sin protección.
Huecos acampanados, pozos, agujeros, huecos.
Excavaciones remotas sin protección.
Escaleras portátiles.

## Slide 60: Estructuras desestabilizadas
edificios
muros
pasarelas
pavimento

## Slide 61: Exposición al tránsito vehicular

## Slide 62: Exposición a la fiebre del valle
62
Nombre científico del hongo: Coccidioides.
La enfermedad también se conoce como “coccidioidomicosis” o “cocci”.
¿Qué es?
Una infección provocada por inhalar esporas de un hongo que está en la tierra.
Tan solo unas cuantas esporas (< 10) pueden ocasionar la enfermedad.

## Slide 63: Región en la que se encuentra el hongo

## Slide 64: Casos de fiebre del valle en California
Departamento de Salud Pública de California, 2018

## Slide 65: Cómo se contrae la fiebre del valle
65
Los trabajadores que alteran la tierra en áreas en las que es común la fiebre del valle tienen el riesgo más alto.
El hongo vive
de 2 a 12 pulgadas debajo de la superficie.
El aire
lo transporta.
De forma asociada con un huésped
De forma ambiental

## Slide 66: ¿Cuáles son los síntomas de la fiebre del valle?
similares a los de la gripe (tos, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza)
fatiga
dificultad para respirar
sarpullido en la parte superior del tronco, los brazos o las piernas
dolor de articulaciones en rodillas o tobillos
Los síntomas pueden durar semanas o meses.
Puede ser mortal si no se trata.

## Slide 67: ¿Quién está expuesto aquí?
67

## Slide 68: Cuestionario de revisión de peligros: verdadero o falso
68
Los derrumbes suceden sin advertencia.
V
Pueden acumularse gases peligrosos en las zanjas.
V
Mojar la tierra la fortalece.
F
Todas las excavaciones son zanjas.
F
Un hongo que está en la tierra ocasiona la fiebre del valle.
V
Si la tierra se empieza a derrumbar, puede correr para escapar.
F
Una yarda cúbica de tierra pesa unas 1,000 lb.
F
Las excavaciones pueden tener todos los peligros Focus Four ('cuatro principales').
V

## Slide 69: Estudios de caso: actividad en grupos pequeños
69

## Slide 70: PARTE 2: CONTROLES DE PELIGROS y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
70

## Slide 71: ¿Quién controla los peligros?
71
¿Quién es legalmente responsable de brindar un lugar de trabajo seguro y saludable? El empleador
  Los empleadores deben seguir los requisitos del estándar de excavación de la OSHA (o los estándares del plan estatal).
Se puede citar, multar o procesar legalmente a los empleadores por no cumplirlo.

## Slide 72: El estándar de excavación de la OSHA
72
“29 CFR 1926 Subparte P”
Se aplica a todas las excavaciones.
Exige que los empleadores protejan a los trabajadores de todo lo siguiente:
  derrumbes
  exposición al tránsito de vehículos y caídas de cargas
  atmósferas peligrosas y acumulación de agua
  roca o tierra suelta, o la caída de otros objetos
  caídas desde los bordes de la excavación y pasarelas

## Slide 73: Los empleadores deben:
73
designar una persona competente
localizar los servicios públicos subterráneos
localizar, retirar y estabilizar los obstáculos
garantizar que existan sistemas de advertencia para el equipo móvil
brindar acceso seguro, incluidas la entrada y la salida de las zanjas
proporcionar capacitación adecuada

## Slide 74: ¿Qué significa “persona competente”?
74
Es capaz de identificar y predecir condiciones peligrosas Y tiene autorización del empleador para tomar medidas correctivas inmediatas.
“La primera línea de defensa ante derrumbes”
El empleador decide quién está calificado.
El capataz, superintendente u otro empleado.

## Slide 75: La persona competente de la excavación debe:
75
comprender los estándares de la OSHA que coinciden
anticipar riesgos potenciales
comunicarse con los trabajadores de manera clara
reconocer y eliminar los peligros
vigilar a los trabajadores en el sitio de la excavación
autorizar la detención del trabajo
corregir los peligros y determinar cuándo es seguro volver a trabajar

## Slide 76: ¿Cuáles son las tareas de la persona competente?
76
inspecciones continuas del sitio y del equipo
analizar y clasificar los tipos de tierra
determinar los sistemas de protección necesarios
garantizar la instalación correcta de los sistemas de protección
diseñar rampas estructurales
evaluar si existen atmósferas peligrosas
supervisar el equipo de remoción de agua
¡SEPA QUIÉN ES LA PERSONA COMPETENTE QUE LE CORRESPONDE!

## Slide 77: Seguridad en zanjas: Inspeccione—Evalúe—Proteja
77

## Slide 78: ¿Cómo se pueden prevenir los derrumbes?
78
Métodos diferentes:
excavar la tierra para que vuelva a estar en un ángulo seguro
instalar sistemas para soportar los muros de la zanja
La persona competente elige con base en:
  el tipo de tierra y el contenido de agua
  la profundidad y el ancho de la excavación
  la naturaleza del trabajo
  las actividades cercanas que aumenten el riesgo
Para las excavaciones de más de 20 pies de profundidad, se necesita un sistema diseñado por un ingeniero profesional registrado.

## Slide 79: Clasificar la tierra es crucial
79
La tierra es solo tierra, ¿verdad? ¡NO!
Variables que afectan la estabilidad de la tierra:
fuerza
  plasticidad
  cohesión
¡CADA EXCAVACIÓN ES DIFERENTE!
Roca estable
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipos de tierra
E
S
T
A
B
I
L
I
D
A
D

## Slide 80: Tipos de tierra
80

## Slide 81: Evaluación de la tierra hecha por la persona competente
81
Pruebas visuales
observar el sitio
examinar muestras de tierra
grietas o fisuras por tensión
caída de fragmentos de tierra
filtración de agua
Pruebas manuales. Para determinar la:
plasticidad
fuerza en seco
fuerza de compresión

## Slide 82: Tipos de sistemas de protección
82
APUNTALE
PROTEJA
INCLINE

## Slide 83: Inclinación
83
Se quita tierra inestable para que vuelva a tener un ángulo seguro e impedir derrumbes.
El “ángulo seguro” varía según el tipo de tierra; especificado por la OSHA.
Mientras menos estable sea la tierra, más gradual será la inclinación.

## Slide 84: Ángulos de inclinación por tipo de tierra
84
¡FOCOS ROJOS!
Su seguridad está en riesgo si:
No se ha designado una persona competente.
Los ángulos de inclinación son demasiado empinados para el tipo de tierra.
Las condiciones cambian y no se hace una nueva valoración.
Tipo A – 3/4h:1v
Tipo B – 1h:1v
Tipo C – 11/2h:1v
Tabla de inclinaciones
Roca estable – 90°
20´ máx.
Roca estable Ø = 90°
Tipo A Ø = 53°
Tipo B Ø = 45°
Tipo C Ø = 34°

## Slide 85: Más ejemplos
85
20´-0” MÁX.
20´-0” MÁX.
Tierra excavada apilada
Tierra excavada apilada
TIERRA CON INCLINACIÓN
TIPO C
TIERRA CON INCLINACIÓN
TIPO B

## Slide 86: Otra opción: escalonado
86
No puede usarse con tierras de tipo C.
El escalonado sigue la línea de inclinación.
TIERRA TIPO B Excavación escalonada múltiple
[Permitida solo en tierra con cohesión]
20´ máximo
4´ máx.
4´ máx.

## Slide 87: Combinación de escalonado e inclinación
87
4'0" máx.
2´-0” MÍN.
Tierra excavada apilada

## Slide 88: Sistemas de apuntalamiento
88
Diseñados para soportar los lados de la zanja para prevenir derrumbes
De madera o metal.
Hechos a la medida de la zanja.
Caben en espacios angostos y alrededor de las líneas de servicios públicos.
El arqueo de la tierra estabiliza los muros de la zanja.
Exige conocimiento técnico.
Notes: Fotografía de McGuire&Hester

## Slide 89: Apuntalamiento con madera
89
Soportes (si hay separación)
Encofrado
Riostra
Puntal (travesaño)

## Slide 90: Apuntalamiento hidráulico
90
Prefabricado con aluminio o acero.
Instalado desde fuera de la zanja.
Se adapta a varias profundidades y anchos.
Un solo trabajador puede instalar el apuntalamiento vertical.
Tipo de apuntalamiento
vertical
Tipo de riostra horizontal
con panel metálico
BARANDAL VERTICAL
CILINDRO HIDRÁULICO
ENCOFRADO VERTICAL
RIOSTRA
CILINDRO HIDRÁULICO

## Slide 91: Apuntalamiento hidráulico en uso
91
Protección de los trabajadores de derrumbes
Arqueo de la tierra en funcionamiento

## Slide 92: El apuntalamiento debe cumplir el estándar de la OSHA
92
Siga las dimensiones y el espaciado especificados por la OSHA.
Diseñado para el tipo de tierra, la profundidad, la anchura y la longitud específicos de la zanja.
Siga las tablas del estándar de la OSHA
--O--
los datos tabulados aprobados por un ingeniero profesional egistrado.

## Slide 93: Otros ejemplos de apuntalamiento
93

## Slide 94: Escudos (cajas de zanjas)
94
Estructura prefabricada que protege a los trabajadores si hay un derrumbe.
Diseñada por un ingeniero profesional registrado.
No sostiene la zanja;
actúa como “refugio contra bombas”.
¡Los trabajadores deben permanecer dentro de la caja para zanjas para estar protegidos!
Puntal
Borde de cuchillo
Muro

## Slide 95: Uso adecuado de los escudos
95
Siga las especificaciones del fabricante: la carga no puede exceder la capacidad.
La parte superior del escudo se debe extender por arriba de la zanja.
Corte la zanja a no más de 2 pies por debajo de la parte inferior del escudo.
Coloque relleno alrededor de la caja para prevenir los desplazamientos laterales.
Se puede usar en combinación con inclinaciones.

## Slide 96: Ejemplos de escudos
96
Escudo protegido contra un derrumbe

## Slide 97: Entrada y salida de una zanja con seguridad
97
Debe haber escaleras fijas o móviles, o una rampa en las excavaciones de 4 pies o más de profundidad.
Debe estar a un máximo de 25 pies de los trabajadores.
La escalera debe extenderse 3 pies por arriba de la parte superior de la zanja.

## Slide 98: ¿Recuerda los otros peligros?
98
DERRUMBES
LÍNEAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS
CAÍDAS
TRÁNSITO
ESTRUCTURAS
INESTABLES
CAÍDA DE
CARGAS
AIRE VICIADO
CAÍDA DE
OBJETOS
AGUA
FIEBRE DEL
VALLE
Notes: Fotografía de fondo del CDPH

## Slide 99: Servicios públicos subterráneos
¿Qué debe hacer antes de cavar?
sondear y marcar el área
tener en mente los marcadores de ductos
llamar al 811 al menos 2 días hábiles antes de comenzar a trabajar
esperar el tiempo necesario, darles a los encargados de los servicios públicos 2 días hábiles completos para localizar y marcar
llamar a un localizador de servicios privado si es necesario para identificar las líneas privadas
mantener las marcas del localizador de servicios públicos y respetarlas al cavar
Alerta de servicio subterráneo (USA)
para saber qué hay debajo.
811 antes de cavar.

## Slide 100: Excave con cuidado; excave manualmente
Realice la excavación manual a 24 pulgadas de cada lado de las líneas marcadas.
Use una pala de mano de fibra de vidrio redondeada o sin filo.
Observe la línea usted mismo.
No use herramientas filosas ni palancas sobre líneas de servicios públicos.

## Slide 101: Líneas eléctricas suspendidas
¿Cuáles son las mejores prácticas?
Haga una inspección en busca de líneas, postes y cables de apoyo eléctricos antes de comenzar el trabajo.
Dé por sentado que TODAS líneas están energizadas.
Marque los límites de seguridad, coloque señales de alerta a nivel del suelo y use barreras de seguridad portátiles.
Aleje a los trabajadores y al equipo por lo menos a 10 pies de las líneas.
Use un observador asignado para el equipo pesado.
No dirija cargas y sea el observador al mismo tiempo.
Sepa qué hacer si el equipo toca una línea eléctrica.

## Slide 102: Atmósferas peligrosas:
Antes de que los trabajadores entren a excavaciones de más de 4 pies de profundidad en las que se puede esperar que haya aire viciado o deficiencia de oxígeno (< 19.5 %):
La persona competente debe evaluar el aire.
Se debe brindar protección respiratoria o ventilación.
Deben hacerse pruebas con la frecuencia necesaria.
El equipo de rescate de emergencia debe estar a la mano.

## Slide 103: Acumulación de agua
JAMÁS trabaje en una excavación en la que haya agua estancada o si se está acumulando agua.
Deben tomarse medidas de precaución para protegerlo, como:
sistemas especiales de soporte o escudo
equipo de remoción de agua
supervisión de la persona competente

## Slide 104: Exposición a caída de cargas
  No se permite a los trabajadores pararse o trabajar debajo de cargas que sean manipuladas con equipo de excavación o elevación.
  Aléjese de los vehículos que estén siendo cargados o descargados para evitar que lo golpeen salpicaduras o materiales que caigan.
  Los operadores pueden permanecer en la cabina del vehículo que se está cargando o descargando si está equipada para brindarle una protección adecuada.

## Slide 105: Protección ante la caída de objetos
Mantenga la tierra excavada, las herramientas y el equipo al menos a 2 pies del borde de la excavación.
Use dispositivos de retención para evitar que el material y el equipo caigan o rueden hacia la excavación.
Use sistemas de advertencia (barricadas, señales manuales o mecánicas, troncos de contención) para el equipo móvil cercano al borde.
Protéjase de rocas y tierra sueltas que caigan del muro de la excavación (puenteo, barricadas, dispositivos de retención).
Use el equipo de protección personal (Personal Protective Equipment, PPE) adecuado.

## Slide 106: Protección contra caídas: estándar para excavaciones
Las pasarelas deben tener barandales si están a 6 pies o más de los niveles inferiores.
Debe existir la protección de una barrera física en todas las excavaciones ubicadas remotamente.
Los pozos, agujeros o huecos deben tener una barricada o estar cubiertos.
Se debe rellenar después de la conclusión de las operaciones.
Notes: Esto hace referencia a los barandales (1926.502[b]).

## Slide 107: Estabilice las estructuras adyacentes
En los casos en los que la estabilidad está en peligro por operaciones de excavación.
Los empleadores deben:
No deben socavar las pasarelas, el pavimento o las estructuras, a menos que se usen sistemas de soporte para proteger a los empleados.
Deben proporcionar apuntalamiento, encofrado o recalce.

## Slide 108: Exposición al tránsito vehicular:
Los trabajadores deben usar chalecos de advertencia u otras prendas adecuadas marcadas o hechas de material reflectante o altamente visible.
Pida que haya un encargado de señalización designado y capacitado junto con letreros, señales y barricadas cuando sea necesario.

## Slide 109: Protección contra la fiebre del valle
Prevea: conozca dónde se encuentra el hongo.
Limite la generación de polvo: humedezca la tierra antes y durante la excavación.
Cubra la tierra excavada con lonas.
Colóquese antes de la excavación respecto a la dirección del viento.
Proteja a los operadores de los equipo con cabinas cerradas que cuenten con filtros de aire HEPA.
Use protección respiratoria.
Ofrezca capacitación acerca de los peligros de la fiebre del valle.

## Slide 110: Rescate en excavaciones

## Slide 111: Peligro para el equipo de primera respuesta y las víctimas
Las operaciones de rescate en excavaciones son peligrosas y podrían:
  ocasionar más derrumbes
  aumentar la presión que la tierra ejerce sobre la víctima enterrada
  aumentar la gravedad de las lesiones de la víctima
  JAMÁS CORRA A UNA ZANJA COLAPSADA: ¡PODRÍA VOLVERSE UNA VÍCTIMA TAMBIÉN!

## Slide 112: ¿Será un rescate o una recuperación?
Situación caótica, inestable y peligrosa.
Exige un equipo de rescate técnico.
Se debe estabilizar la zanja antes de que pueda entrar el equipo.
Podrían pasar varias horas antes de que se libere a la víctima.
Suceso de alto perfil; mucha atención de los medios.

## Slide 113: Tenga un plan de acción ante emergencias
Describa los pasos de todas las emergencias posibles en excavaciones.
Incluya la información de contacto de bomberos, policía y la OSHA.
Tenga a la mano equipo de emergencia.
Defina las responsabilidades de los trabajadores en el lugar antes y después de que llegue el equipo de rescate.
Practique el plan: capacítese y esté listo para implementarlo con rapidez.

## Slide 114: En el lugar
MANTENGA LA CALMA.
ASEGURE EL LUGAR.
RETIRE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA QUE NO ESTORBEN.
PASE LISTA DE TODOS LOS TRABAJADORES.
NO ESTORBE A LOS RESCATISTAS.
APAGUE EL EQUIPO.

## Slide 115: PARTE 3: Practique lo que aprendió
115

## Slide 116: ¿Qué está mal aquí?
Notes: OSHA de Oregón

## Slide 117: Fotografía
to add text
CÓMO CAVAR SU PROPIA FOSA
No hay un sistema de protección.
La tierra excavada está demasiado cerca.
Cuchara de excavadora sobre un trabajador
Sin casco
Sin medios para entrar o salir
EXCAVACIONES
Notes: OSHA de Oregón

## Slide 118: ¿Qué está mal en estas fotografías?
Identifique los peligros en las siguientes diapositivas y pregúntese:
¿Les permitiría a sus hijos o personas queridas que estuvieran en cualquiera de las siguientes situaciones?
Notes: OSHA de Oregón

## Slide 119: ¿Qué está mal?
Notes: Mal intento de inclinación

## Slide 120: ¿Qué está mal? 1
¿Qué está mal?

## Slide 121: ¿Qué está mal? 2
¿Qué está mal?

## Slide 122: ¿Qué está mal? 3
¿Qué está mal?

## Slide 123: ¿Qué está mal? 4
¿Qué está mal?

## Slide 124: ¿Qué está mal? 5
¿Qué está mal?

## Slide 125: ¿Qué está mal? 6
¿Qué está mal?

## Slide 126: ¿Qué está mal? 7
¿Qué está mal?

## Slide 127: ¿Qué está mal? 8
¿Qué está mal?

## Slide 128: ¿Qué está mal? 9
¿Qué está mal?

## Slide 129: ¿Qué está mal? 10
¿Qué está mal?

## Slide 130: ¿Qué está mal? 11
¿Qué está mal?

## Slide 131: ¿Qué está mal? 12
¿Qué está mal?

## Slide 132: ¿Qué está mal? 13
¿Qué está mal?

## Slide 133: ¿Qué está mal? 15
¿Qué está mal?

## Slide 134: ¿Qué está mal? 16
¿Qué está mal?

## Slide 135: ¿Qué está mal? 17
¿Qué está mal?

## Slide 136: ¿Qué está mal? 18
¿Qué está mal?

## Slide 137: ¿Qué está mal? 19
¿Qué está mal?

## Slide 138: Mejores prácticas de seguridad para los trabajadores

## Slide 139: Mejores prácticas para los empleadores

## Slide 140: Esté atento y tenga cuidado
¡Los accidentes en las excavaciones se pueden prevenir!
Diga tres cosas importantes que haya aprendido en esta capacitación...

## Slide 141: ¿Dudas para terminar?
Pruebas posteriores
Evaluaciones