## Slide 1: Capacitación en Espacios Confinados

## Slide 2: Exención
Capacitación en Espacios Confinados
Este material fue producido bajo número de subvención SH-05073-SH8 de la administración de seguridad y salud ocupacional, Departamento de trabajo de los EE. UU..
No refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de trabajo de los Estados Unidos, ni menciona nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones que implican el respaldo del gobierno de los Estados Unidos.

## Slide 3: Bienvenido
Capacitación en Espacios Confinados
¿Qué es un espacio confinado?
¿Cuándo se convierte en permiso requerido?
¿Cuáles son los peligros
Entrenamiento

## Slide 4: Modulo-1
Capacitación en Espacios Confinados
¿Qué es un espacio confinado?
¿Cuándo se convierte en permiso requerido?
¿Cuáles son los peligros
Entrenamiento

## Slide 5: Capacitación en Espacios Confinados 2
Según OSHA 29 CFR 1910.146b
Un espacio confinado se define como:
Lo suficientemente grande y configurado de modo que un trabajador puede entrar en el cuerpo, y
Tiene medios limitados o restringidos de entrada o salida, y
No está designado para la ocupación continua del trabajador.
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.146

## Slide 6: Capacitación en Espacios Confinados 3
Según OSHA 29 CFR 1910.146b
Un espacio confinado se define como:
Lo suficientemente grande y configurado de modo que un trabajador puede entrar en el cuerpo, y
Tiene medios limitados o restringidos de entrada o salida, y
No está designado para la ocupación continua del trabajador.
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.146
NOTA: ¿qué se considera ENTRY? Si rompes el plano de un espacio confinado, ¡ has entrado en el espacio confinado!

## Slide 7: Modulo-2
Capacitación en Espacios Confinados
¿Qué es un espacio confinado?
¿Cuándo se convierte en permiso requerido?
¿Cuáles son los peligros
Entrenamiento

## Slide 8: Capacitación en Espacios Confinados 4
Espacio confinado Permiso requerido tiene una o más de las siguientes características:
1. Contiene o tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa;
2. Contiene un material que tiene el potencial de engullir a un participante;
3. Tiene una configuración interna tal que un participante podría ser atrapado o asfixiado por paredes convergentes internamente o por pisos inclinados/cónicos.

## Slide 9: Tanque Blanco
Capacitación en Espacios Confinados
Ejemplo de un Espacio Confinado permiso requerido.

## Slide 10: Permiso- requerido
Capacitación en Espacios Confinados
Permiso-requerido entrada de espacio confinado
Se requiere permiso siempre que exista un peligro
O peligro un potencial

## Slide 11: Modulo-3
Capacitación en Espacios Confinados
¿Qué es un espacio confinado?
¿Cuándo se convierte en permiso requerido?
¿Cuáles son los peligros
Entrenamiento

## Slide 12: Capacitación en Espacios Confinados 5
Peligros potenciales en espacios confinados
Deficiencia de Oxigeno-asfixia <19.5% or >23.5% concentración de oxígeno
CO2
  CO2 es tóxico en concentraciones más altas:
    1% (10,000 ppm) hará que algunas personas se sientan soñolienta.
    Las concentraciones de 7% a 10% causar mareos, dolor de cabeza, disfunción visual y auditiva, e inconsciencia dentro de unos minutos a una hora.
Materiales Tóxicos Monóxido de Carbono
  Sulfuro de hidrógeno Humos de soldadura Corrosivos Peligros Mecánicos Mezcladores Trituradoras
  Inmersión Suelo alrededor de una excavación Grano en un silo Material pulverizado en un recipiente

## Slide 13: Capacitación en Espacios Confinados 6
Deficiencia de Oxigeno-asfixia <19.5% or >23.5% concentración de oxígeno
CO2
  CO2 es tóxico en concentraciones más altas:
    1% (10,000 ppm) hará que algunas personas se sientan soñolienta.
    Las concentraciones de 7% a 10% causar mareos, dolor de cabeza, disfunción visual y auditiva, e inconsciencia dentro de unos minutos a una hora.
Materiales Tóxicos Monóxido de Carbono
  Sulfuro de hidrógeno Humos de soldadura Corrosivos Peligros Mecánicos Mezcladores Trituradoras
  Inmersión Suelo alrededor de una excavación Grano en un silo Material pulverizado en un recipiente
Peligros potenciales en espacios confinados
Electricidad Inflamable-combustibles
  Metano Hidrógeno
  Acetileno Propano
  Humos de gasolina
El oxígeno podría eliminarse del aire en un espacio confinado:
El material en el espacio podría desplazar el oxígeno Aherrumbrar podría crear una reacción química que utilice el oxígeno
El espacio podría ser purgado con un gas para evitar explosiones.

## Slide 14: Gases
Capacitación en Espacios Confinados

## Slide 15: Combustibilidad
Capacitación en Espacios Confinados

## Slide 16: Inmersion
Capacitación en Espacios Confinados

## Slide 17: Mecánica
Capacitación en Espacios Confinados

## Slide 18: Biológico
Capacitación en Espacios Confinados

## Slide 19: Química
Capacitación en Espacios Confinados

## Slide 20: Temperaturas Extremo
Capacitación en Espacios Confinados

## Slide 21: Peligros De Animales
Capacitación en Espacios Confinados

## Slide 22: Modulo-4
Capacitación en Espacios Confinados
¿Qué es un espacio confinado?
¿Cuándo se convierte en permiso requerido?
¿Cuáles son los peligros
Entrenamiento

## Slide 23: Capacitación en Espacios Confinados 7
OSHA 1910.146(g) Entrenamiento
El empleador proporcionará capacitación para que todos los empleados cuyo trabajo esté regulado por esta sección adquieran el entendimiento, conocimiento y habilidades necesarias para el desempeño seguro de los deberes asignados bajo esta sección.

## Slide 24: Capacitación en Espacios Confinados 8
OSHA 1910.146(g) Entrenamiento
Se proporcionará capacitación a cada empleado afectado:
Antes de que el empleado se asigne primero deberes bajo esta sección;
  Antes de que haya un cambio en los deberes asignados;
  Siempre que haya un cambio en las operaciones espaciales de permiso que presenta un peligro sobre el cual un empleado no ha sido previamente entrenado;
  Cada vez que el empleador tiene razones para creer que hay desviaciones de los procedimientos de entrada de espacio de permiso.

## Slide 25: Capacitación en Espacios Confinados 9
Entrada:
La acción por la cual una persona pasa a través de una abertura en un permiso-espacio confinado requerido; La entrada incluye las actividades de trabajo subsiguientes en ese espacio y se considera que ocurrió tan pronto como cualquier parte del cuerpo del participante rompe el plano de una abertura en el espacio.
Confined Space Entry

## Slide 26: Capacitación en Espacios Confinados 10
Participante Autorizado
Entra en el espacio confinado
Asistente Autorizado
Stands de vigilancia fuera del punto de entrada del espacio
Supervisor de Entrada
Supervisa la entrada, asegura la conformidad para permitir y condiciones aceptables para la entrada
Confined Space Personnel

## Slide 27: Participante Autorizado
Capacitación en Espacios Confinados
Confined Space Personnel
El empleado que entrará físicamente en el espacio confinado para realizar el trabajo.

## Slide 28: Asistente Autorizado
Capacitación en Espacios Confinados
Personal de Espacio Confinado
El empleado que permanece fuera del espacio confinado y;
  supervisa el (los) participante (s) protege el espacio contra la entrada no autorizada advierte a los participantes de cualquier condición inusual y convoca al personal de rescate si es necesario.

## Slide 29: Supervisor de Entrada
Capacitación en Espacios Confinados
Personal de Espacio Confinado
El empleado que permanece fuera del espacio confinado y;
  advierte a los participantes de cualquier condición inusual
  Completa permisos,
  garantiza la conformidad para permitir y condiciones aceptables para la entrada

## Slide 30: Permisos de Espacio confinado
Capacitación en Espacios Confinados

## Slide 31: Permisos de Espacio Confinado 2
Capacitación en Espacios Confinados
Requerido para trabajo en cualquier espacio con un peligro.
Establece los peligros.
Organiza la protección.

## Slide 32: Permisos de Espacio Confinado 3
Capacitación en Espacios Confinados

## Slide 33: Permisos de Espacio Confinado 4
Capacitación en Espacios Confinados

## Slide 34: Permisos de Espacio Confinado 5
Capacitación en Espacios Confinados
Antes de cada entrada cuando el espacio está vacante;
Después de un período de ventilación de 10 minutos (si la ventilación es necesaria);
Por lo menos por hora para espacios confinados requeridos por el permiso. Nota: una buena práctica es volver a probar la atmósfera después de los descansos o haber estado fuera del espacio confinado por un período de tiempo;
Más frecuentemente, si las condiciones o sospechas justifican.
Se deben realizar Pruebas de Atmósfera

## Slide 35: Permisos de Espacio Confinado 6
Capacitación en Espacios Confinados

## Slide 36: Evacuación y Rescate
Capacitación en Espacios Confinados
  Procedimientos claramente descritos.
  Equipos de rescate disponibles, medios de contacto proporcionados.
  Equipo adecuado disponible; sistemas de recuperación para el rescate sin entrada; vertical > 5 pies.
  Los equipos de rescate internos son opcionales!
  Dial 911 & notify of confined space emergency, you may attempt retrieval at that point.

## Slide 37: Entrenamiento: debe ser certificado por escrito
Capacitación en Espacios Confinados
para cada empleado afectado
antes de la primera asignación y con los cambios
desviaciones de los procedimientos de entrada de espacio
establecerá el dominio de los empleados

## Slide 38: Repaso!
Capacitación en Espacios Confinados
REPASO

## Slide 39: Comprobación de Conocimientos
¿Qué es un espacio confinado?

## Slide 40: Comprobación de Conocimientos 2
¿Qué es un espacio confinado?
Un espacio confinado se define como:
Lo suficientemente grande y configurado de modo que un trabajador puede entrar en el cuerpo, y
Tiene medios limitados o restringidos de entrada o salida, y
No está designado para la ocupación continua del trabajador.

## Slide 41: Comprobación de Conocimientos 3
2. ¿Qué es un Permiso Requerido Espacio Confinado?

## Slide 42: Comprobación de Conocimientos 4
2. ¿Qué es un Permiso Requerido Espacio Confinado?
Permitir espacio confinado requerido tiene una o más de las siguientes características:
1. Contiene o tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa;
2. contiene un material que tiene el potencial de engullir a un participante;
3. Tiene una configuración interna tal que un participante podría ser atrapado o asfixiado por paredes convergentes internamente o por pisos inclinados/cónicos.

## Slide 43: Comprobación de Conocimientos 5
3. ¿Quiénes son los trabajadores cualificados?

## Slide 44: Comprobación de Conocimientos 6
3. ¿Quiénes son los trabajadores cualificados?
El Supervisor – capacitado, competente, llena de permisos, supervisa el trabajo y termina la entrada si es necesario o cuando se completa
El Participante – entrenado y autorizado para entrar. Realiza el trabajo.
El Asistente – entrenado y autorizado

## Slide 45: Comprobación de Conocimientos 7
4. ¿Cuál es la razón principal para usar un sistema de recuperación para trabajar en un espacio confinado requerido?

## Slide 46: Comprobación de Conocimientos 8
4. ¿Cuál es la razón principal para usar un sistema de recuperación para trabajar en un espacio confinado requerido?
Para permitir que el asistente realice un rescate de no entrada si se desarrollan problemas durante la entrada.
Nota: Debido a los peligros inherentes de este trabajo, sólo un equipo de rescate capacitado y autorizado puede entrar para ayudar al participante (trabajador)

## Slide 47: Recursos Adicionales
OSHA website: http://www.osha.gov y Oficinas de OSHA: Llame o escriba (800-321-OSHA)
Especialistas en asistencia de cumplimiento en las oficinas de área
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) – OSHA’s sister agency
OSHA Centros educativos del Instituto de formación
Bibliotecas públicas